3Мп купольная IP-Камера POE

Модель: GV30DF28PMic

Функции:

(1/2,7-дюйма КМОП-матрица

(Эффективное разрешение 3MP HD 2304 x 1296

(Сверхнизкое освещение 0,01 люкс

(День / ночь, AWB, 2D / 3D-DNR, IR-CUT

(Множество стилей наложения OSD, обнаружение движения, маска конфиденциальности

(RTSP и Onvif 17.06 совместимы со многими сторонними сетевыми видеорегистраторами

(Двухпотоковый медиа-сервер H.264 / H.265

(Поддерживается облачный сервис P2P

(Поддержка аутентификации пользователя, шифрование видеоданных

(Поддержка различных WEB-браузеров IE, Firefox, Chrome, клиент для ПК, удаленный доступ к мобильному приложению

(Сетевой порт RJ45 100 Мбит/с, IEEE802.3af PoE

(Грозозащита 4000В

(Прочный   водонепроницаемый корпус, IP66

( SMD-матричные ИК-светодиоды 12 шт., ИК-подсветка расстояние 20 метров

(Фиксированный объектив HD 2,8 мм

Технические характеристики:

| Модель | GV30DF28PMic |
| --- | --- |
| Камера |
| Матрица | 1/2,7-дюйма 3-Мп КМОП |
| Эффективные пиксели | 2304 (В) × 1296 (В) |
| Электронный затвор | АВТО, 1/25 ~ 1/100000 с |
| Мин. освещенность | 0.01Lux@F1.2 (AGC ON), 0Lux IR on |
| День Ночь | Авто / Цвет / (Ч/Б) / Время |
| Баланс белого | Авто |
| AGC | Поддерживается |
| Цифровое шумоподавление | 2D / 3D DNR |
| WDR | D-WDR / HDR |
| Другое | Многострочное экранное меню, обнаружение движения, маска конфиденциальности |
| Кодирование |
| Стандарт видео | H.264 / H.265 |
| Разрешение видео | Основной поток: 25 кадров в секунду при 3 Мп, 30 кадров в секунду при 1080P / 720P Дополнительный поток: D1 / VGA (640x480) / 360P / QVGA @ 30 кадров в секунду |
| Битрейт видео | 32 Кбит/с - 8 Мбит/с, VBR / CBR |
| Аудио стандарт | G.711-u / G.711-a |
| OSD | Наложение заголовка и времени |
| ИК-светодиод |
| ИК-светодиод | SMD-матричные ИК-светодиоды 12 шт. |
| ИК расстояние | 20 м |
| Объектив |
| Фокусное расстояние | Фиксированный объектив 2,8 мм |
| Дополнительная функция |
| Аудио |
| PoE |
| Сетевые службы |
| Протокол | HTTP / RTSP / DHCP / NTP и т. Д. |
| P2P | да |
| Интернет | IE, Firefox, Chrome и т. д. |
| Медиа | CMS, Android, IOS |
| ONVIF | 17.06 совместимый |
| Общие |
| Сетевой порт | 1-RJ45, 100 Мбит / с, POE опционально |
| Источник питания | 12 В постоянного тока ± 10% |
| Потребляемая мощность | <8 Вт |
| Рабочая температура. | -30 ℃ - (+ 60) ℃ 10% -90% относительной влажности |

# Text boxes

GV – GardiVision

30 – 3.0 Mp

D – (dome) купольная

F – фиксированный объектив

28 – f 2,8 mm

P – антивандальное исполнение

Mic – встроенный микрофон